## Slide 1: ระบบตรวจสอบสภาพจราจรติดขัดด้วย การประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิด
The Traffic Congestion Investigating System by
Image Processing from CCTV Camera
นายธีรวัฒน์ เลิศอัมพรวิทย์ เลขประจำตัว 6430183721

## Slide 2: บทที่ 1 บทนำ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ขอบเขตของโครงงาน
ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงงาน

## Slide 3: ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ปัญหาการจราจรติดขัดมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
วิธีตรวจสอบสภาพการจราจรในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดหลายด้าน
วิธีตรวจสอบที่ใช้กัน เช่น การใช้อุปกรณ์ตรวจจับปริมาณและความเร็วของการใช้กล้อง CCTV และให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ภาพ
แนวคิดของโครงงานนี้เป็นการสร้างระบบแจ้งเตือนและวิเคราะห์สภาพจราจรโดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบจะประมวลผลภาพจากกล้อง CCTV และส่งผลลัพธ์ให้เจ้าหน้าที่

## Slide 4: วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพการจราจรที่สามารถวิเคราะห์และจำแนกสภาพการจราจรออกเป็นสามระดับ ได้แก่ การจราจรคล่องตัว (Flow) การจราจรหนาแน่น (Heavy) และการจราจรติดขัด (Jammed)
เพื่อสร้างระบบที่สามารถนำไปใช้ในการควบคุมการจราจรที่ทางแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคนิคการประมวลผล ในการวิเคราะห์สภาพการจราจรบนท้องถนน

## Slide 5: ขอบเขตของโครงงาน
ใช้เทคนิคการประมวลผล ได้แก่ Image Segmentation, Morphological Image Processing ในการตรวจจับยานพาหนะที่แล่นผ่านบนท้องถนน
ใช้ข้อมูลนำเข้าเป็นภาพจากกล้อง CCTV ที่ถ่ายบริเวณท้องถนน ได้แก่ ภาพพื้นหลัง (Background) และ ภาพการจราจร (Image)
การจำแนกสภาพการจราจร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การจราจรคล่องตัว (Flow) การจราจรหนาแน่น (Heavy) และ การจราจรติดขัด (Jammed)

## Slide 6: ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงงาน
สามารถวิเคราะห์และจำแนกสภาพการจราจรออกเป็นสามระดับ ได้แก่ การจราจรคล่องตัว (Flow) การจราจรหนาแน่น (Heavy) และการจราจรติดขัด (Jammed)

## Slide 7: บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Basic Image Processing
Neighborhood Processing
Morphological Image Processing
Image Segmentation

## Slide 8: Basic Image Processing
2.1 ภาพระดับเทา (Grayscale Image)
2.2 การคำนวณความแตกต่างของพิกเซล (Pixel Difference)
2.3 เทคนิคการลบพื้นหลัง (Background Subtraction Technique)

## Slide 9: Neighborhood Processing
2.4 การกรองค่ามัธยฐาน (Median Filtering)
ช่วยลดสัญญาณรบกวนหรือจุดเล็กๆ ในภาพ
กำจัดสัญญาณรบกวนแบบจุด (impulse noise)
2.5 ROI (Region of Interest)
พื้นที่หรือส่วนหนึ่งของภาพที่เราสนใจ

## Slide 10: Morphological Image Processing
2.6 การขยายภาพ (Dilation Operation)

## Slide 11: Morphological Image Processing
2.7 การกร่อนภาพ (Erosion Operation)

## Slide 12: Morphological Image Processing
2.8 การปิดภาพ (Closing Operation)
เป็นกระบวนการขยายภาพ (Dilation) แล้วทำการกร่อนภาพ (Erosion)
2.9 การเปิดภาพ (Opening Operation)
เป็นกระบวนการกร่อนภาพ (Erosion) แล้วทำการขยายภาพ (Dilation)

## Slide 13: Image Segmentation
2.10 การตรวจจับขอบภาพ (Edge Detection)
2.11 วิธีการตรวจจับขอบเขตวัตถุ (Contour-Based Method)
วิเคราะห์พิกเซลที่มีระดับสีเดียวกัน เพื่อแยกขอบของวัตถุออกจากพื้นหลัง

## Slide 14: บทที่ 3 แนวทางการดำเนินงาน
การตรวจสอบสภาพการจราจรโดยใช้ภาพจราจรจำนวน 1 ภาพ (Single Image)
การตรวจสอบสภาพการจราจรโดยใช้ภาพจราจรจำนวนหลายภาพ (Multiple Images)

## Slide 15: 3.1.1 ใช้เทคนิค Masking เพื่อลบส่วนที่ไม่จำเป็น
# Define the region to keep (road area)
region = np.array([[200, 400], [900, 400], [1400, 150], [2000, 150], [2000, 1000], [450, 1000], [200, 850]], dtype=np.int32)
# Create a black mask
mask = np.zeros(background.shape[:2], dtype=np.uint8)
# Fill the road region with white
cv2.fillPoly(mask, [region], 255)

## Slide 16: 3.1.2 แปลงภาพเป็นระดับสีเทา (Grayscale)
gray_background = cv2.cvtColor(masked_background, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
gray_image = cv2.cvtColor(masked_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

## Slide 17: 3.1.3 ใช้เทคนิค Background Subtraction เพื่อตรวจจับวัตถุ
fgbg = cv2.createBackgroundSubtractorMOG2(detectShadows=False)
fgbg.apply(gray_background)
fgmask = fgbg.apply(gray_image)

## Slide 18: 3.1.4 ลดสัญญาณรบกวนด้วย Erosion และ Dilation
kernel = np.ones((3, 3), np.uint8)
eroded = cv2.erode(fgmask, kernel, iterations=5)
dilated = cv2.dilate(eroded, kernel, iterations=40)

## Slide 19: 3.1.5 ใช้เทคนิค Contour เพื่อตรวจจับขอบของวัตถุ
contours, _ = cv2.findContours(dilated, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
contour_image = image.copy()
cv2.drawContours(contour_image, contours, -1, (0, 255, 0), 2)

## Slide 20: 3.1.6 วิเคราะห์ขนาดของยานพาหนะบนท้องถนน
vehicle_area = 0
vehicle_count = 0
for c in contours:
area = cv2.contourArea(c)
x, y, w, h = cv2.boundingRect(c)
aspect_ratio = w / h if h != 0 else 0
vehicle_area += area
vehicle_count += 1

## Slide 21: 3.1.7 ประเมินระดับความหนาแน่นของจราจร บนท้องถนน
total_area = np.count_nonzero(mask)
congestion_ratio = vehicle_area / total_area
if congestion_ratio > 0.7:
status = "Jammed"
elif congestion_ratio >= 0.4:
status = "Heavy"
else:
status = "Flow"

## Slide 22: 3.1.8 ส่งออกข้อมูลการจราจร
ส่งออกข้อมูลการจราจรเป็นภาพที่มีขอบเขตของรถโดยใช้เทคนิค Contour และมีการระบุ (Label) ค่าความหนาแน่นของการจราจรลงไปในภาพส่งออก (Output Image)

## Slide 23: 3.2 การตรวจสอบสภาพการจราจรโดยใช้ภาพจราจรจำนวนหลายภาพ (Multiple Images)
เป็นการประยุกต์การดำเนินงาน โดยใช้โปรแกรมการตรวจสอบสภาพการจราจรโดยใช้ภาพจราจร (Image) จำนวน 1 ภาพ ตั้งแต่กระบวนการที่ 3.1.1 จนถึง 3.1.8 มาแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้สามารถรับภาพการจราจร (Image) จำนวนหลายภาพได้

## Slide 24: บทที่ 4 ผลลัพธ์จากการดำเนินการเบื้องต้น
การตรวจสอบสภาพการจราจรโดยใช้ภาพจราจรจำนวน 1 ภาพ (Single Image)
การตรวจสอบสภาพการจราจรโดยใช้ภาพจราจรจำนวนหลายภาพ (Multiple Images)

## Slide 25: 4.1 การตรวจสอบสภาพการจราจรโดยใช้ภาพจราจรจำนวน 1 ภาพ (Single Image)

## Slide 26: 4.1.1 ใช้เทคนิค Masking เพื่อลบส่วนที่ไม่จำเป็น

## Slide 27: 4.1.2 แปลงภาพเป็นระดับสีเทา (Grayscale)

## Slide 28: 4.1.3 ใช้เทคนิค Background Subtraction เพื่อตรวจจับวัตถุ

## Slide 29: 4.1.4 ลดสัญญาณรบกวนด้วย Erosion และ Dilation

## Slide 30: 4.1.5 ใช้เทคนิค Contour เพื่อตรวจจับขอบของวัตถุ

## Slide 31: 4.1.6 วิเคราะห์ขนาดของยานพาหนะบนท้องถนน
Estimated Vehicle Count: 3
Vehicle Area: 488774.00 pixels

## Slide 32: 4.1.7 ประเมินระดับความหนาแน่นของจราจร บนท้องถนน
Total Area: 1207145
Congestion Ratio: 0.4049
Traffic Status: Heavy

## Slide 33: 4.1.8 ส่งออกข้อมูลการจราจร

## Slide 34: 4.2 การตรวจสอบสภาพการจราจรโดยใช้ภาพจราจรจำนวนหลายภาพ (Multiple Images)

## Slide 35: 4.2 การตรวจสอบสภาพการจราจรโดยใช้ภาพจราจรจำนวนหลายภาพ (Multiple Images)

## Slide 36: บทที่ 5 บทสรุป
บทสรุปการทำโครงงาน
แผนการดำเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

## Slide 37: บทสรุปการทำโครงงาน
สามารถออกแบบระบบตรวจสอบสภาพจราจรติดขัดด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิด โดยใช้การเขียนโปรแกรมภาษา python ด้วยโปรแกรม vs code
ใช้ข้อมูลนำเข้าเป็นภาพจากกล้อง CCTV ที่ถ่ายบริเวณท้องถนน ได้แก่ภาพพื้นหลัง (Background) และภาพการจราจร (Image)
ซึ่งสามารถการจำแนกสภาพการจราจร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การจราจรคล่องตัว (Flow) การจราจรหนาแน่น (Heavy) และการจราจรติดขัด (Jammed)

## Slide 38: แผนการทำโครงงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน | เดือน | 
 | มี.ค. | เม.ย.
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง |  | 
2. เขียนโปรแกรมตรวจสอบสภาพการจราจร |  | 
3. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ |  | 

## Slide 39: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการตรวจจับขอบของวัตถุ โดยใช้เทคนิค Contour ที่ไม่สามารถครอบคลุมยานพาหนะทั้งคัน แก้ไขได้โดยการปรับค่าพารามิเตอร์ในขั้นตอนของ Background Subtraction และขั้นตอนการลดสัญญาณรบกวนด้วย Erosion และ Dilation
ปัญหาที่เกิดจากการคำนวณระดับความหนาแน่นของจราจรบนท้องถนน ที่มีความคลาดเคลื่อนกับความหนาแน่นที่เกิดขึ้นจริง แก้ไขได้โดยใช้เทคนิค Masking เพื่อกำจัดส่วนพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้ออกไป

## Slide 40: THANK YOU
2102514 Advanced Image Processing